Các lỗi khi sử dụng đầu ghi hình camera quan sát ( DVR ) và cách khắc phục

1) Tại sao đầu ghi hình camera DVR không thể nhận ổ cứng ?

- Nguyên nhân gây ra:

+ Dòng điện HDD ( ổ cứng ) hoặc cáp dữ liệu kết nối không tốt.

- Hướng khắc phục:

+ Hãy kiểm tra các dây cáp điện và cáp dữ liệu. Và định dạng ổ cứng.

+ Tắt đi bật lại nguồn của đầu ghi hình.

2)  Tại sao Remote điều khiển từ xa không hoạt động được ?Tuy nhiên khi cắm chuột vào điều khiển bằng chuột lại được ?

- Nguyên nhân gây ra:

+ Gắn pin chưa đúng hoặc hết pin.

+ Remote đang ở chế độ “OFF”.

- Hướng khắc phục:

+ Kiểm tra pin lại.

+ Mở Menu hệ thống, mở “ON” chế độ Remote hoặc gắn chuột vào, Click phải chuột và nhìn bên góc phải màn hình xem biểu tượng Remote đang ở chế độ màu xanh hay đỏ. Nếu màu đỏ là chế độ Remote đang bị “ OFF” và bạn Click trái vào để chuyển sang màu xanh là sử dụng được.

3)  Chúng ta có thể xóa một phần của file video trong ổ cứng không ?

- Không, chúng ta không thể thực hiện được thao tác này . Vì lý do an toàn, chúng ta không thể xóa một phần của tập tin video trong ổ cứng. Nếu bạn muốn xóa chúng,bạn có thể định dạng lại ổ cứng.

4)  Tại sao báo động gắn trên đầu ghi hình camera không hoạt động ?

- Nguyên nhân gây ra:

+ Trong phần lịch trình ,bạn chọn kiểu báo động chưa đúng.

+ Cáp kết nối bị lỗi .

+ Tín hiệu báo động đầu vào là sai.

+ Không chuyển sang chế độ ghi hình.

- Hướng khắc phục:

+ Chọn lại kiểu báo động là “ báo động cảm biến”, kiểm tra lại cáp và tín hiệu đồng thời phải chuyển sang chế độ ghi hình.

5)  Tại sao không thể tìm thấy các tập tin video trong menu tìm kiếm sau khi ghi ?

- Nguyên nhân gây ra:

+ Thết lập lịch trình chưa đúng.

+ Chưa chuyển sang chế độ ghi hình.

+ Các đoạn thời gian tìm kiếm không đúng.

+ Cáp kết nối HDD ( ổ cứng ) không tốt.

+ Hệ thống ngày giờ không đúng.

+ Định dạng hệ thống đã được thay đổi.

- Hướng khắc phục:

+ Vào lịch trình, bạn chọn lại thời gian bắt đầu ghi trong đoạn 1 là " 00:00 đến 24:00 ”.

+ Chuyển sang chế độ ghi hình.

+ Chọn lại đúng thời ghi âm tìm kiếm,kiểm tra lại cáp kết nối HDD,kiểm tra lại ngày giờ hệ thống.

6)  Tại sao đầu ghi hình camera DVR không xuất hình khi cắm camera vào ?

- Nguyên nhân gây ra:

+ Jack BNC kết nối không tốt.

+ chân cắm camera vào bo mạch đầu ghi bị lỗi

- Hướng khắc phục:

+ Kiểm tra lại jack BNC và cáp.

+ Chuyển vị trí cắm camera sang kênh khác đang lên hình camera

7)  Không thể điều khiển được đầu ghi hình camera hoặc không được thao tác trên phím điều khiển ?

- Nguyên nhân gây ra:

+ Đầu ghi đã bị khóa.

- Hướng khắc phục:

+ Cắm chuột vào, Click phải chuột và xuất hiện các biểu tượng bên góc phải màn hình. Click trái vào biểu tượng hình ổ khóa, sau đó sẽ xuất hiện cửa sổ yêu cầu bạn điền “ Tên đăng nhập và Password ”. Bạn phải đăng nhập bằng quyền quản lý cao nhất. Mặc định của đầu ghi là: “ Tên đăng nhập: ADMIN,Password: 000000” .Hoặc bạn có thể sử dụng Remote, bấm vào phím “Lock”, sẽ xuất hiện cửa sổ và bạn có thể đăng nhập giống như trên.Tùy từng hãng sản xuất mà có những tên đăng nhập và password khác nhau.

8)  Không thể xem được đầu ghi hình camera qua mạng Lan ?

- Nguyên nhân gây ra:

+ Tiếp xúc giữa Jack cắm mạng và cổng mạng của đầu ghi không tốt.

+ Địa chỉ IP của đầu ghi không trùng với địa chỉ lớp mạng của Modem hoặc Route.

+ Tên đăng nhập và Pass không đúng.

- Hướng khắc phục:

+ Kiểm tra lại Jack mạng.

+ Vào menu đầu ghi thay đổi địa chỉ IP đầu ghi cho trùng với lớp mạng của modem hoăc Route.

+ Kiểm tra lại tên đăng nhập và password.

+ Thêm “ DVR port “ sau địa chỉ IP đăng nhập.

9)  Tại sao không xuất hình được HDMI / VGA / YPbPr và không xuất hiện con trỏ chuột trên màn hình ?

- Nguyên nhân gây ra:

+ Chọn chế độ xuất hình và chế độ hiển thị chuột chưa đúng.

- Hướng khắc phục:

+ Vào Menu hệ thống,điều chỉnh lại chế độ xuất hình và chế độ hiển thị chuột sao cho phù hợp